# Hustoměr chladící kapaliny

Příprava měření:

Sejměte z hustoměru pryžovou trubičku, vyjměte plovák a odstraňte ochranný molitan. Plovák umístěte zpět do trubice, širší stranou směrem k tělesu nasávací trubičky. Těleso nasávací trubičky vsuňte do trubice hustoměru tak, aby její užší část směřovala ven z hustoměru. Balónek povytáhněte až na konec, aby jím šlo pumpovat.

Měření stavu kapaliny:

Balónkem nasajte chladící kapalinu do skleněné trubičky. Odečtěte na plováku v místě hladiny kapaliny teplotu, při níž měřená kapalina zamrzá. Hodnoty uvedené na stupnici jsou ve stupních Celsia a jsou platné pro měření při teplotě kapaliny 21 °C.

Upozornění:

Chladící kapalina na bázi glykolu - hodnoty na zelené stupnici

Chladící kapalina na bázi methanolu - hodnoty na bílé stupnici