ÚČEL Účelem pistole je pneumatické komory ventilů SI a pneumatiky se stlačeným vzduchem. Díky sérii adaptérů (není součástí dodávky) je také možné pumpovat čluny, vzduchové matrace, atd. Čerpadlo pumpy je vybaveno manometrem, který umožňuje uživateli řídit tlak vzduchu v čerpaném objektu,

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

Nikdy nesměřujte vývod nástroje směrem k lidem - povlakové materiály nebo stlačený vzduch mohou způsobit zranění. Vstřikování maziva může způsobit nekrózu nebo dokonce vést k amputaci stonku. V případě vstřikování maziva okamžitě vyhledejte lékaře. Než začnete s instalací, provozem, opravami, údržbářskými činnostmi nebo výměnou příslušenství, stejně jako při práci v blízkosti pneumatického nářadí, je nutné se seznámit s návodem k obsluze kvůli četným ohrožením. V opačném případě hrozí vážné zranění. Montáž, nastavení a montáž pneumatického nářadí může provádět výhradně kvalifikovaný a vyškolený personál. Neupravujte pneumatický nástroj. Změny mohou zhoršit účinnost a ohrozit bezpečnostní úroveň, protože zvyšují možná rizika pro obsluhu nástroje. Návod k obsluze nezlikvidujte, ale předávejte jej obsluze nástroje. Nepoužívejte pneumatický nástroj, pokud je poškozen. Provozovatelé a servisní personál musí být řádně školeni ohledně provozu a údržby zařízení. Je zakázáno používat jakýkoli jiný plyn než stlačený vzduch. Používání jiných plynů může být příčinou vážných úrazů, požárů nebo výbuchů. Pokud je nástroj připojen k systému se stlačeným vzduchem, je nutné zvážit prostor, který je potřebný pro hadici, aby nedošlo k poškození hadice nebo konektorů. Světová oblast musí být vybavena účinným ventilačním systémem. Chybějící účinný systém větrání může znamenat riziko pro zdraví nebo vyvolání požárů nebo výbuchů. Nástroj nebyl navržen tak, aby byl provozován ve výbušném prostředí. Nástroj musí být provozován daleko od zdrojů tepla a hněvu, protože by mohlo dojít k poškození zařízení nebo snížení jeho účinnosti. Při práci s postřikovanými materiály dodržujte obecné bezpečnostní předpisy a používejte vhodné ochranné prostředky, jako ochranné brýle, masky a rukavice. Během práce a údržby hrozí nebezpečí požití částeček rozstřikovaných materiálů nebo látek používaných k údržbě v důsledku příčin vzniku: - nedostatečné přirozené nebo nucené ventilace, - nesprávného atomizačního tlaku, - nedostatečné optimalizace parametrů atomizace, aby se snížila znečištění, - nesprávná vzdálenost mezi tryskou nástroje a oblastí aplikace nastříkaného materiálu; vzdálenost musí být přiměřeně nastavena v závislosti na zemi rozprašované látky, - požití rozpouštěných par nebo jiných škodlivých látek, - nesprávné použití, například použití nesprávných postřikovaných látek. Nikdy nenechávejte sestavený pneumatický systém bez dozoru osobou, která je oprávněna provozovat. Neprovádějte zpomalení dětí blízko montovaného pneumatického systému. Stlačený vzduch pod vysokým tlakem může způsobit zpětný odraz nástroje v opačném směru ke směru vysunutí postřikovaného materiálu. Ujistěte se, že odraz může - při určitých otáčkách - způsobit více zranění. Doporučuje se, aby byl nástroj před jeho uvedením do provozu otestován. Doporučuje se řádně vycvičit osoby určené k obsluze nástroje. Tím se výrazně zvýší úroveň bezpečnosti. Dodržujte doporučení specifikovaná výrobcem rozprašovaných materiálů a používejte je v souladu s předepsanou osobní ochranou, ochranou proti hmyzu a ochranou životního prostředí. V případě, že nedodržíte doporučení výrobce stříkaných materiálů, hrozí vážné zranění. Aby bylo možné zjistit kompatibilitu s použitými postřikovanými materiály, bude k dispozici seznam materiálů použitých při konstrukci nástroje, pokud je to požadováno. Při práci se stlačeným vzduchem dochází k akumulaci energie v celém systému. Buďte opatrní během práce a přestávky, abyste předešli nebezpečí způsobenému energií nahromaděnou ze stlačeného vzduchu. Vzhledem k tomu, že existuje možnost nahromadění elektrostatických nábojů, je nutné provést měření, aby bylo možné zjistit, zda je zapotřebí použít zemnící nástroj nebo použít povrchy a / nebo systémy stlačeného vzduchu, které odvádějí elektrické náboje. Měření a montáž takových systémů musí provádět řádně kvalifikovaní pracovníci. Nikdy nenechávejte proud maziva směrem k zdroji tepla nebo ohně, protože by to mohlo vést k požáru.

ÚKON

Zahájení práce Za účelem bezpečného a bezpečného utažení hadice na výtlačnou pumpu použijte otevřený klíček. Zkontrolujte těsnost přípojek napájecího systému stlačeného vzduchu. Odpojte přívodní hadici před připojením k instalaci. Než je stříkací pistole v provozu, ujistěte se, že byla deanovaná a udržovaná vlastnost. Během provozu a skladování čerpadla musí být manometr chráněn před šokem. Pokud je však manometr vystaven otřesům, musí být kalibrován před zahájením provozu. Čerpání Vložte adaptér hadice na ventil čerpaného předmětu tak, aby byl zajištěn těsnost systému. Stiskněte spoušť pistole a začněte čerpat. Ovládejte hodnotu tlaku na manometru pumpy. Vypněte spoušť, tlak stlačeného vzduchu čerpaného do čerpaného objektu není indikován. Hodnota tlaku se může odečítat pouze po uvolnění spouště. Proto je třeba často kontrolovat hodnotu tlaku v čerpaném objektu. Dodržujte pokyny výrobce